BEURER BY 76

DIGITALNI STERILIZATOR

NA PARU

Uputstvo za upotrebu

Obim isporuke

• sterilizator na paru

• mrežica za flašice, pomoć za fiksiranje, šipka, korpica za male dijelove i hvataljka

• mjerna čašica od 120 ml

• ovo uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masažera, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu i učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

- Interesantno o sterilizatoru na paru

Funkcije sterilizatora na paru

Pojam „sterilizacija na paru“ opisuje uništavanje klice pod upotrebom vrele vodene pare.

Ovim sterilizatorom za flašice možete otkuhati i sterilizirati sav pribor, koji koristite za hranjenje vaše bebe, ali i manje igrače, koje imaju napomenu da se mogu otkuhavati. Na taj način uklanjate i uništavate sve štetne bakterije. Ovaj sterilizator pogodan je za standardne bebi flašice i bočice. Ovaj sterilizator pogodan je za standardne bebi flašice i bočice.

Sterilizator za flašice ima slijedeće funkcije:

• sterilizacija od 7 minuta

• održavanje sterilnosti predmeta u zatvorenom sterilizatoru do 3 sata

• pretinac za spremanje kabla u podnožju kućišta

- Opis simbola

Slijedeći simboli  koriste se u ovom uputstvu za upotrebu.

Upozorenje		Upozorenje na opasnost od ozljeda ili opasnosti po Vaše zdravlje.

Pažnja		Sigurnosne upute na moguće kvarove na aparatu/priboru.

Napomena		Napomena o važnim informacijama.

- Pravilna upotreba

• Sterilizator za flašice koristite isključivo za sterilizaciju flašica za bebe i manjih dijelova.

• Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu/privatnu, a ne komercijalnu upotrebu.

• Svaka nestručna upotreba može biti opasna.

• Ovaj uređaj ne trebaju koristiti osobe (uključujući djecu) sa ograničenim psihičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa nedovoljno iskustva i/ili znanja, osim ako ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili su od iste dobili upute kako da koriste aparat. Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala sa aparatom.

- Napomene

Sigurnosne napomene

Upozorenje:

• Za vrijeme postupka zagrijavanja voda postaje vrela (opasnost od opekotina).

• Ambalažu držite van dometa djece (opasnost od gušenja).

•.Nemojte skidati poklopac sa uređaja za vrijeme sterilizacije (opasnost od opekotina).

• Nemojte dodirivati uređaj ili poklopac za vrijeme sterilizacije (uređaj i poklopac se zagrijavaju i jako su vreli, osim toga para izlai).

• Nikada nemojte otvarati sterilizator prije isteka postupka sterilizacije, jer tada predmeti u sterilizatoru neće biti sterilni.

• Ostavite da se uređaj ohladi prije nego izvadite dijelove iz sterilizatora, sterilizator premjestite na drugo mjesto ili čistite (opasnost od opekotina).

• Uređaj priključite isključivo na utičnicu sa zaštitom od velikog napona (opasnost od strujnog udara).

• Nakon svakog korištenja i prije svakog čišćenja kabal isključite iz struje (opasnost od strujnog udara).

Pažnja: Da bi izbjegli oštećenja na uređaju poštujte slijedeće:

• Uređaj napunite vodom prije nego ga počnete koristiti.

• Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.

• Uređaj smijete priključiti samo na mrežu izmjenične struje i napon naveden na tipskoj pločici.

• Nemojte vući za kabal da bi uređaj isključili iz struje!

• Kabal nikada nemojte vući, zavrtati ili savijati.

• Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu ili prati pod mlazom vode.

• Uređaj ne smije doći u dodir sa izvorima toplote i oštrim predmetima.

• Nemojte koristiti rezervne dijelove, koje nije preporučio proizvođač.

Opće napomene

• Popravke smiju vršiti samo servisne službe ili ovlašteni trgovci. Vi nikada ne smijete otvarati uređaj ili ga popravljati, jer  tada ne možemo jamčiti za ispravan rad uređaja. U suprotnom garancije ne vrijedi.

• Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za rad uređaja, molimo da sa obratite Vašem ovlaštenom trgovcu ili servisnoj službi.

- Opis uređaja

Pregled

1 šipka

2 poklopac sa otvorom za paru

3 rešetka za flašice

4 korpica za sitne dijelove

5 pomoć za fiksiranje

6 hvataljka

7 posuda za sterilizaciju sa grijnim elementom

8 digitalni prikaz

9 tipka

10 pretinac za kabal

11 mjerna čašica

- Prvi rad

1. Prije upotrebe provjerite da uređaj ili pribor (uključujući kabal) nemaju vidljiva oštećenja.

2. Sterilizator stavite na ravnu i čvrstu površinu

3. Sastavite sve isporučene dijelove sterilizatora:

- Šipku stavite u za to predviđen otvor na rešetki za flašice.

- Šipku okrenite u pravcu kazaljke na satu sve dok ne čujete klik.

- Sada pomoć za fiksiranje i korpicu za sitne dijelove stavite na šipku.

4. Kabal priključite u utičnicu. Na ekranu se pojavljuje „0“. Sada je uređaj spreman za rad.

Kada prvi put koristite sterilizator, pokrenite postupak sterilizacije bez dijelova za sterilizaciju. U tu svrhu pratite korake opisane u stavu „Rukovanje“.

Ukoliko želite da koristite uređaj odmah nakon prve prazne sterilizacije, ponajprije ispraznite preostalu vodu iz sterilizatora i ostavite ga da se ohladi najmanje 20 minuta. To vrijedi i za ostale sterilizacije.

- Rukovanje

Sada stavite mrežicu za flašice u sterilizator.

Poklopac postavite na posudu za sterilizator i dobro ga pričvrstite pomoću zakački sa strane.

1. Dijelove, koje želite sterilizirati, ponajprije očistite u blagoj sapunici ili u mašini za suđe. Rastavite dijelove, koji su stastavljeni.

2. Uz pomoć mjerne čašice izmjerite 120 ml destilirane vode (može i voda za piće) i uspite u steriliziator.

3. Temeljito oprane i očišćenje dijelove u rešetku za flašice. Flašice postavite naopako na rešetku za flašice.

4. Sada rešetku za flašice i korpicu za sitne dijelove stavite u sterilizator.

5. Sterilizator zatvorite pomoću poklopca.

6. Kabal priključite u struju.

Na ekranu se pojavljuje „0“. Uređaj je spreman za rad.

7. Pritisnite tipku  za pokretanje sterilizatora.  Nakon što postigne radnu temperaturu, na ekranu se konstantno pojavljuje preostalo vrijeme sterilizacije počev od 7 minuta.

Nakon isteka zadnje minute javlja se akustički signal. Sada možete da isključite sterilizator.

8. Nakon vremena hlađenja od najmanje 5 minuta oprezno skinite poklopac i uz pomoć hvataljke izvadite dijelove iz sterilizatora.

9. Ostatak vode izlijte iz dijelova. Izvadite kabal iz struje. Ostatak vode izlijte iz sterilizatora i posušite ga suhom krpom.

• Nakon postupka sterilizacije na ekranu se pojavljuju tri stupca. Ovi stupci su znak da od ovog momenta predmeti u zatvorenom sterilizatoru su sterilni i do tri sata. Istek ovog vremena prikazuje se u satima od „III“ do „I“. Nakon isteka zadnjeg sada na ekranu se pojavljuje „0“.

• Nakon isteka ova tri sata predmeti u sterilizatoru se trebaju ponovno sterilizirati, iako se uređaj nije otvarao.

• Dijelove upotrijebite odmah nakon sterilizacije, jer ćete ih morati ponovno sterilizirati.

- Čišćenje i održavanje

Vijek trajanja uređaja zavisi od pažljive upotrebe:

• Uređaj isključite iz struje kada ga čistite ili praznite vodu.

• Za čišćenje uređaja isključivo koristite vlažnu krpu. Nemojte koristiti jaka sredstva za ribanje ili druga sredstva za čišćenje.

• Za postupak sterilizacije koristite destiliranu vodu.

• Ukoliko koristite vodu iz česme: Kamenac uklanjajte sirćetom ili limunskom kiselinom. Za to koristite teglicu za dizanje, napravite mješavinu od 50 ml kuhinjskog sirćeta i 100 ml hladne vode ili od pakovanja limunske kiseline sa 200 ml hladne vode i mješavinu saspite u uređaj. Ostavite da djeluje sve dok se sav kamenac ne skine; za to vrijeme nemojte započinjati postupak zagrijavanja. Izlijte tečnost, temeljito isperite uređaj i posušite ga krpom.

• Kamenac skidajte svake četiri sedmice.

- Tehnički podaci

Radni napon:		220 – 240 V ~ / 50/60 Hz

Snaga:			500 Watt

- Šta činiti u slučaju problema?

| Greška | Uzrok | Mjera |
| --- | --- | --- |
| Nakon uključivanja kabla u struju, sterilizator ne radi. | Nema struje | Provjerite da li je kabal ispravno uključen u struju. |
| Uređaj se gasi nakon faze zagrijavanja, nema prikaza na ekranu. | Nema vode u sterilizatoru | Isključite uređaj, ostavite da se uređaj ohladi, napunite sterilizator sa 120 ml vode i pokrenite postupak kako je to opisano u uputstvu. |
| Uređaj se gasi u toku postupka sterilizacije, nema prikaza na ekranu | Malo vode u sterillizatoru |  |
| Nema LED-prikaza | Kabal nije (ispravno) uključen ili je pokvaren. | Provjerite da li je kabal (ispravno) uključen u struju. Ako i dalje LED ne svijetli, onda uređaj ugasite i odnesite trgovcu. |